B. 01 PİKNİK MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tüm imalatlar TSE (TS EN 7941) belgeli  olacaktır.

*  Oturma ve masa yüzeyindeki ahşap kısımlar 45x180mm. ölçülerinde 1800 mm. uzunluğunda fırınlanmış 1. Sınıf Sarı Çam (Pinus Silvestris )  keresteden imal edilecektir. Toplam 5 adet ahşap lata kullanılacaktır.

*  Ayak kısımları 60mm. çapında 2mm. et kalınlığında çelik yuvarlak boru profil konstrüksiyon olacaktır. Oturma kısmının zeminden yüksekliği maksimum 430mm. olacaktır.

*  Piknik masasını zemine sabitlemek amacıyla ayaklarda M10 beton dübelinin sığacağı delikler bulunacaktır.

*   Sistemde kullanılan tüm cıvata ve somunlar galvaniz kaplı olacaktır

* Tüm metal aksamlar polyester esaslı elektrostatik toz boya ile fırınlanmak suretiyle boyanacaktır.

* Tüm ahşap aksamlar insan sağlığını etkilemeyen krom, bakır ve arsenik içermeyen  Tanalith-E  maddesini içeren çözelti ile  yaklaşık 12 atmosferlik hidrolik basınç uygulamasıyla vakum emprenye işlemine tabi tutulacaktır. Bu işlem sonucunda ahşap yeşil renk alacaktır.